LÄS ANVISNINGARNA NOGA FÖRE MASKINEN TAS I BRUK!

INNEHÅLL:

1.   SÄKERHETSANVISNINGAR

2.   ANVÄNDNING								2.1 FÖRE ANVÄNDANDET						2.2 PRESSNING AV FILTER						2.3 FÖRVARING AV PRESSADE FILTER

3.   FILTERPRESSENS UNDERHÅLL

4.   RESERVDELSLISTA

5.   BILD PÅ TFR MED DELARNAS NUMMER

6.   EL-SCHEMA

7.   TEKNISK INFORMATION													8.   GARANTI OCH SERVICE													9.   TILLVERKARENS UPPGIFTER

10. KONFIRMITETSDEKLARATION

1. SÄKERHETSANVISNINGAR

Pressen är byggd på ett sådant sätt att den minimerar risken för olyckor för användaren och dess omgivning.

Trots detta bör följande beaktas:

- När pressen används i sitt orginal skick och på rätt sätt, finns det inga risker i processen. Var därför alltid noga med att kontrollera att pressen fungerar korrekt, dvs att den pressar bara när skyddsluckan är stängd. Om så ej är fallet, sluta genast processen och åtgärda problemet!

- Kom ihåg att alltid placera filtret med gängorna nedåt, då pressning ska utföras. Annars finns risken för att ett tryck byggs upp som kan orsaka att filtret vid ett senare skede briserar, med en oljedusch som följd.

- Placera alltid filtret i mitten i cylindern där pressningen sker. Dels för bästa resultat men även för att förhindra onödigt slitage och snedbelastning på axeln som pressar.

- Vid pressning av bränslefilter, kontrollera materialet det är gjort av. Vissa lättmetallsfilter och plastfilter kan spricka på ett sådant sätt att vassa skärvor uppstår.

- Den bästa förvaringen för både pressade och opressade filter, är i ett slutet kärl, som förhindrar att de hälsovådliga ångorna från oljan och bränslet slipper ut i verkstadslokalen.

- Hanteringen av dessa filter skall alltid ske med skyddshandskar lämpliga för ändamålet.

OBS! RÖKNING OCH ÖPPEN ELD I NÄRHETEN AV MASKINEN, DÅ DEN ÄR I BRUK, ÄR FÖRBJUDET!

2. ANVÄNDNING

2.1  FÖRE ANVÄNDNING

- Montera en slang på röret under cylinderpressen, där oljan kommer ut.

- Sätt TFR på ett stabilt bord(finns att beställa från Tendek) eller liknande, där det finns möjlighet att föra igenom avtappningsslangen.

- Från slangen placeras ett lämpligt uppsamlingskärl. Ett transparant kärl som gör det lätt att se när det är tömningsdags, är att rekommmendera.

- Försäkra er om att filtret placeras centralt på bottenplattan, så att den kan spännas åt väl.

- Se till att strömuttaget som ni kopplar maskinen till klarar av minst det värdet som finns angivet på filterpressens skylt.

- Slå på maskinen, starta pumpen, och pressen är klar att använda.

- Om ni har en TFR med 3-fas-ström, kan det vara så att pumpen roterar i fel riktning, vilket gör att cylindern ej fungerar. För att åtgärda problemet lossar ni på skruvarna i kontakten och vrider sedan kontaktdelen 180 grader, för att sedan skruva fast igen.

- Använd cylindern så att de övre och undre delarna positioneras så att pumpen ger maximalt tryck och  kontrollera även att det inte finns läckor som uppståt pga transportskada.

- Kontrollera att maskinen ej kan pressa då inmatningsluckan är öppen.

2.2  FILTERPRESSNING

- Oljefiltren behöver ej dräneras före pressning.

- När filtret är färdigpressat, öppna inmatningsluckan genom att vrida vredet motsols.

- Placera, med hjälp av spåren i basplattan eller med spetsen på den pressande axeln, alltid filtret i mitten i cylindern där pressningen sker. Dels för bästa resultat men även för att förhindra onödigt slitage och snedbelastning på axeln.

- Se till att inmatningsluckan är stängd.

- Starta pumpen.

- Om ni har en ”Automatisk-TFR”, tryck på startknappen.

- Om ni har en ”Manuell-TFR”, fäll ner spaken som gör att cylindern pressar.

- Pressa filtret tills det att maximitrycket uppnås (ca. 170 bar), sedan släpp. Vid stora filter rekommenderas att ni behåller maximitrycket ca 2-3 sekunder, för att filtret skall tömmas ordenligt.

- Lyft spaken då den gröna indikeringslampan lyser, vilket betyder att cylindern har återgått till sin utgångsposition.

- Det pressade filtret går nu att ta bort från cylindern, eller ännu hellre, låt det vara kvar tills nästa filter skall pressas, för att på så vis tömma den från de sista dropparna.

- Ibland lossnar gummipackningen från filtret, och ligger kvar på bottenplattan. Isåfall, se till att ta bort den innan nästa filter ska pressas.

2.3 FÖRVARING AV PRESSADE FILTER

- Den bästa förvaringen för både pressade och opressade filter, är i ett slutet kärl, som förhindrar att de hälsovådliga ångorna från oljan och bränslet slipper ut i verkstadslokalen..

- Alla filter skall sorteras i olika kärl, så att man skiljer på plast, metall och lättmetall. Även gummipackningarna som lossnat skall sorteras för gummiavfall.

- Om ni förvarar pressade filter i behållare utomhus, vänligen använd endast väderbeständiga lockförsedda kärl.

- De oljerester som uppstår vid pressning hanteras på samma sätt som annan spillolja.

3. FILTERPRESSENS UNDERHÅLL

Följande bör kontrolleras regelbundet:

- Kolla så inte avtappningsslangen och spygatten är blockerade av skräp .

- Skicket på spetsen, i cylindern, som trycker fast filtret  (skarphet och fastsättning).

- Den räfflade basplattans skick (deformationer och sprickor).

- Oljeavtappningsslangens täthet.

- Maximalt oljetryck. Justera vid behov (ska vara 170 bar)

- Hydrauliksystemets täthet.

- Indikationslamporna. Bytes genom att först skruva bort  skyddslinsen.

- Gränssnittskabelns skick. Om klämskador eller sprickor uppstår, byt genast!

- Kontrollera oljemängden genom service-luckan(nr.22). Oljenivån ska vara fylld till ca. 2,5 cm, från överkanten på kärlet räknat. Tillsätt vid behov hydraulolja av den kvalitét som beskrivs i den tekniska infon.

- Om pumpen ej startar, eller slår av sig under körning, kan felet vara att motorns överhettningsskydd löst ut. Detta skydd återställs normalt efter en stund då temperaturen sjunkit. Om problemet kvarstår måste man felsöka och åtgärda orsaken innan pressen kan tas i bruk.

Oljan i hydauliksystemet skall bytas ca varannat år, eller oftare om pressen används till mer än 3000 filter/år. Oljan tas bort genom att avlägsna proppen som sitter i botten på oljekärlet. Fyll sedan på olja (5 L) genom service-luckan(nr.22), belägen till höger på kortsidan.

4. RESERVDELSLISTA

| No: | DELENS NAMN | MÄRKE | MÅTT | ANTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cylinder |  | 80x125 | 1 |
| 2 | Spets (på den pressande axeln) |  | M10 | 1 |
| 3 | Press-skiva |  | 138x20xM50 | 1 |
| 4 | Räfflad basplatta |  | 205x25x10 | 1 |
| 5 | Hydraulrör Övre |  |  | 1 |
| 6 | Hydraulrör Undre |  |  | 1 |
| 7 | Manuell ventil |  |  | 1 |
| 8 | Ventil-arm |  |  | 1 |
| 9 | Elektrisk ventil |  |  | 1 |
| 10 | Elmotor 1~ |  | 220V/10.4A | 1 |
| 11 | Elmotor 3~ |  | 380V/3.4A | 1 |
| 12 | Strömbrytare |  |  | 1 |
| 13 | Pump |  |  | 1 |
| 14 | Mellanblock |  |  | 1 |
| 15 | Oljekärl |  | 5 L | 1 |
| 16 | Mätsticka/propp |  |  | 1 |
| 17 | Tryckmätare |  | 0-250 Bar | 1 |
| 18 | Mätrör |  | 300 mm | 1 |
| 19 | Avloppsrör |  |  | 1 |
| 20 | Plåtram |  |  | 1 |
| 21 | Plåtlock |  |  | 1 |
| 22 | Servicelucka |  |  | 1 |
| 23 | Dörr-vred |  |  | 1 |
| 24 | Huvudströmbrytare |  |  | 1 |
| 25 | Pumpens brytare |  |  | 1 |
| 26 | Indikeringslampa |  | 220V/3W | 2 |
| 27 | Överhettningsskydd |  |  | 1 |
| 28 | Eldosa 1 |  | 250x150x80 | 1 |
| 29 | Eldosa 2 |  | 250x150x80 | 1 |
| 30 | Dörr-brytare | Pizzato FR |  | 1 |
| 31 | Dörr-nyckel | Pizzato |  | 1 |
| 32 | Elkontakt 1~ |  |  | 1 |
| 33 | Elkontakt 3~ |  |  | 1 |
| 34 | Övre gräns | Z-15HW24-B |  | 1 |
| 35 | Nippel |  |  | 1 |
| 36 | Stödfot |  |  | 4 |
| 37 | Oljetömningsplugg |  |  | 1 |
| 38 | Överhettningsskydd |  |  | 1 |
| 39 | Kretsschema |  |  | 1 |

5. BILD PÅ TFR MED DELARNAS NUMMER

6. EL-SCHEMA  (Ta kontakt med Tendek)

7. TEKNISK INFO

| Längd | 950 mm |
| --- | --- |
| Bredd | 250 mm |
| Höjd | 730 mm |
| Vikt | 55 kg |
| Oljemängd | 5 L |
| Oljekvalitet | DN 51524 Part 2. / ISO 32 |
| Tryck | 170 bar |
| Max-tryck | 200 bar |
| Presskraft | 8,5 ton |
| Max presskraft | 10 ton |
| Indikeringslampor | 230V/3W |
| Alternativ 1 | (Läs på maskinens skylt) |
| Spänning | 220 V 1~ |
| Ström | 10,5 A |
| Frekvens | 50 Hz |
| Alternativ 2 | (Läs på maskinens skylt) |
| Spänning | 380 V 3~ |
| Ström | 3,5 A |
| Frekvens | 50 Hz |

8. GARANTI & SERVICE

Denna TFR-Oljefilterpress har 1 års garanti gällande fabriksfel.

Service och reservdelar tillhandahålls av tillverkaren, eller märkesverkstad/samarbetspartner utsedd av tillverkaren.

9. TILLVERKARENS UPPGIFTER

Om ni har frågor gällande TFR-Oljefilterpress vänligen kontakta nedanstående tillverkare, eller återförsäljaren som ni köpt varan av.

Tillverkare:

Tendek Ky

Linnusperäntie 121

67600 KOKKOLA

Tel: +358-6-8302056

Fax: +358-6-8302065

e-mail: bernhard.store@tendek.fi

www.tendek.fi

10. KONFIRMITETSDEKLARATION

Maskinen är tillverkad enligt gällande EU-Föreskrifter.

(direktiv 89/392/ETY, Bilaga IIA)

Tillverkare:			Tendek Ky

Adress:		 	Linnusperäntie 121 (PL 216)

67600 Kokkola

Tel:			+358-6-8302056

Fax:			+358-6-8302065

Försäkran om att planeringen och tillverkningen av maskinerna:

TFR-Oljefilterpress. Modeller 220V, 380V, 220V auto, 380V auto , uppfyller maskindirektiven 89/392/ETY och dess tillhörande förändringar samt de ikraftvarande nationella bestämmelserna (VNp 1410/93)

Vid planeringen av maskinerna har tillämpats följande harmoniserade nationella standarder och specifikationer:

SFS EN 292-1, SFS EN 292-2, SFS EN 614-1, SFS EN 294, SFS EN 349, SFS ENV 25349

Vid planeringen av maskinerna har tillämpats följande nationella standard och tekniska information:

SFS 4985

Kokkola 11/26/2013

_______________________

Bernhard Store,

Managing director, Tendek Ky