KÄYTTÖOHJE

###### CIRCUIT BEVELER

# Malli:  CB-02

## Tekniset tiedot

|  | CB-02 |
| --- | --- |
| Ilmanpaine | 0.59 Mpa |
| Ilmankulutus | 0.4 m3 /min |
| Pyörimisnopeus | 13 000 RPM |
| Jyrsintä Kapasiteetti | 0~2C, 2R, 3R |
| Viiste kulma | 45° |
| Paino | 1.8kg |
| Tärinätaso | 0.6 m/s2 |

##### Näitä teknisiä ominaisuuksia ja tuotetta voidaan muuttaa parantamis-

tarkoituksessa ilman erillistä ilmoitusta.

Kiitokset siitä että olette valinneet Circuit Bevelerin käyttöönne. Luotamme siihen että työkalu vastaa kaikkia odotuksianne voimassa ja suorituskyvyssä ja on vuosia tehokas työssänne. Circuit Beveler on suunniteltu erityisesti nopeuttamaan työskentelyänne sekä parantamaan työn laatua. Myyjänne ja Nitto kohkin agentit hoitavat täydellisen myynnin jälkeisen huollon. Ottakaa yhteyttä näihin edustajiin huoltoasioissa tai saadaksenne vastauksia työkaluun liittyviin kysymyksiin.

### Johdanto

Circuit Beveler on tarkka paineilmalla toimiva käsityökalu, joka on suunniteltu parhaisiin suorituksiin päivittäisissä Viisteytys- ja pyöristystöissä. Huolenpitonne työkalun käsittelyssä on  kuitenkin tärkeää jos halutaan suorituskyvyn säilyvän vuosia. Tämä ohjekirja on tehty antamaan teille tarpeellisen tiedon pitämään Circuit Bevelerin tehokkaana työssä.

### Ominaisuuksia

Voit pyöristää teräsreunoja aina säteeseen R2 vakiona (lisävaruste R3 asti).

Käyttämällä c-pintaista terää, voidaan viistää työkappaletta asteikolla 0 – 2 C

Viistettävien kappaleiden minimi mittoja. Reiän minimi halkaisija on 12 mm ja syvyys 20 mm, kaaren minimi säde 6 mm ja levyn minimi paksuus 10mm.

### Käyttöohjeita

Oikealla ilmanpaineella on suuri merkitys työkalun

suorituskykyyn. CB-02 on suunniteltu

käyttöön ilmanpaineella 6 kg / cm2. Alhaisempi

ilmanpaine heikentää suoritusta ja liian suuri ilmanpaine

voi johtaa osien rikkoutumiseen

Käyttäkää 9.5 mm paksuista letkua kompressorin ja

työkalun välillä. Kompressoitunut ilma kylmenee ja

sen sisältämä vesi erottuu heti kun ilma tulee kompres-

sorista. Osa vedestä kuitenkin kondensoituu letkuun ja

voi mennä työkalun koneistoon aiheuttaen harmia. Joten

asettakaa ilman suodatin ja voitelija kompressorin ja työkalun väliin.

Kompressorissa tulisi olla 5 tai suurempi hevosvoima jokaista circuit beveler yksikköä kohti.

Puhdistakaa letku puhaltamalla kompressoitunutta ilmaa sen läpi ennen CB-02 yhdistämistä letkuun kiinni. Tämä ehkäisee letkun sisällä olevan kosteuden ja pölyn pääsemistä työkaluun ja ehkäisee työkalun ruostumisen ja mahdolliset toimintahäiriöt.

Ennen kuin letku kiinnitetään, niin lisätkää 4-5 tippaa #10 koneöljyä ilmanottoaukkoon. (jos ei ole voitelijaa). Paksumman öljyn käyttö voi johtaa heikentyneeseen suoritukseen tai toimintahäiriöön. Jos käytetään paksumpaa öljyä vahingossa se on pestävä pois välittömästi. Työkalun voitelu joka neljäs tunti käytön aikana on tarpeellinen (jos ei käytetä voitelijaa).

Koneen käyttö

Käynnistä kone kuvan (alla) osoittamalla tavalla.

Viisteytys suunnan tulee olla sama kuin teräpään pyörimissuunta (kuva alla).

Jos viisteytys aloitetaan reunasta, niin olisi hyvä hioa nurkka pois ennen viistämistä kuvan (alla) osoittamalla tavalla.

Kiinnitä viistettävät kappaleet (erityisesti pienet kappaleet) hyvin ennen viistämistä.

Käynnistä kone ja paina ohjausrulla varovasti kappaleen reunaan ja terän pitäisi alkaa viistämään reunaa. Kun kone on työnnetty levyn reunaan, niin liikuta konetta levyn reunan mukaisesti.

Älä koskaan käynnistä konetta, kun kone on levyn reunassa, vaan käynnistä kone ensin ja sen jälkeen työnnä kone kiinni levyn reunaan.

### Viistesyvyyden säätö

Muista Irrottaa Paineilma letku koneesta ennen kuin säädät viisteytys syvyyttä.

Avaa ”Lock Ring” (kuva alla).

Pyörittämällä pöytää myötäpäivään viistesyvyys suurenee ja päinvastoin. Voit käyttää apuna koneen mukana tullutta tulkkia viistesyvyyden säätämiseen. Jos viistesyvyys on kuitenkin oltava erittäin tarkka, niin tee ensin koe viisteytys ja säädä sen mukaan.

### Pyöristäminen CB-02:lla.

Koneella pystyy tekemään R2 ja R3 pyöristyksiä. Kuitenkin jos halutaan tehdä R3 pyöristyksiä on   teräpalan lisäksi vaihdettava koneeseen myös 10 mm ohjausrulla.

Syvyyden säätö pyöristäessä seuraavasti. Säädä pöytää kiertämällä, niin että pöytä on teräpalan uran korkeudella ( kuva alla). Tee kuitenkin aina koe pyöristys ja tarkista että jälki on hyvä ennen varsinaisen työn aloittamista.

### Teräpalan vaihtaminen

Teräpalassa on käytettävissä neljä särmää. Teräpala tulee vaihtaa jos se on vioittunut. Jos viisteteho tuntuu pienenevän, jälki huonontuvan tai viisteeseen jää purseita, niin teräpala on vaihdettava tai käännettävä toinen särmä käyttöön.

Avaa pöydän lukitus ja ruuvaa pöytä irti ja pääset avaaman teräpalan ruuvin. Aseta uusi teräpala tai käännä vanhasta teräpalasta uusi särmä käyttöön. Kiristä teräruuvi ja lukitse pöytä takaisin paikalleen ja kone on taas valmis viistämään.

### Huolto ja tarkastukset

Poista Paineilma letku koneesta huollon ja tarkastuksien ajaksi.

Tarkasta aika ajoin, että ruuvit ja osat ovat kiinni.

Tarkasta myös Teräpään kunto aika ajoin, sillä kolhiintunut teräpää saattaa rikkoa teräpaloja.

Lisätkää 4-5 tippaa #10 koneöljyä joka neljäs tunti käytön aikana ilmanottoaukkoon. (jos ei ole voitelijaa). Paksumman öljyn käyttö voi johtaa heikentyneeseen suoritukseen tai toimintahäiriöön. Jos käytetään paksumpaa öljyä vahingossa se on pestävä pois välittömästi.

### Varaosien tilaaminen

Saadaksenne lisää käyttö- ja käsittelyohjeita tai vaihtaaksenne osia ja komponentteja ottakaa yhteys myyjään, jolta ostitte työkalun.

Tilatessanne varaosia , antakaa jokaisen osan numero, nimi ja lukumäärä.

TENDEK KY
Linnusperäntie 121

67600 Kokkola

puh. 068302056

fax. 068302065

www.tendek.fi

bernhard.store@tendek.fi

#### Kokoonpanokuva ja varaosaluettelo