ISE/ISP Sarja

Putken viistekoneet

Käyttöohje

# Sisällysluettelo

# Osa 1 	Koneen käyttöohjeet

Osa 2	Turvallisuusohjeet

Osa 3	Tekniset tiedot

Osa 4	ISE sarjan asennus ja käyttö

Osa 5	ISP sarjan asennus ja käyttö

Osa 6	Viisteterät

Osa 7	Laajennuskappaleet

Osa 8	Vianetsintä

# Osa 9	Varaosaluettelo

## OSA 1	Koneen käyttöohjeet

Me toimitamme koneita sekä työkaluja lukuisille, joille putken viistäminen on tärkeä osa heidän yritystoimintaa joka edellyttää erikoisvälineitä sekä edistyksellistä teknologiaa.

Ydinvoimasta laivateollisuuteen sekä jokaiselle ammattilaiselle joka vaatii välineiltään tinkimätöntä laatua, meidän laajasta valikoimasta löydät varmasti koneen joka sopii käyttötarkoitukseesi putken koosta riippumatta.

### Ominaisuudet

### Helppokäyttöisyys

- Käytännöllinen päälle/pois kytkin

- Käsisäätöinen nopeussäädin

- Syöttörulla joka helpottaa tarkkoja mittauksia

- Nerokas design joka helpottaa syöttöä, keventää käyttäjän taakkaa, sekä 	lisää turvallisuutta

- Pienen kokonsa ja nerokkaan designin ansiosta sopii täydellisesti myös 	pienten pintojen käsittelyyn

### Nopea asennus

- Asennus kestää alle 5min laatikosta putkeen kiinnitettynä.

- ”Pika Vaihto”

- Universaali kolmileuka joka keskittää laitteen automaattisesti putken	 sisältä

- Asenna ja säädä teräpalat nopeasti ja tehokkaasti

### Käytännöllinen design

### Laitteen runko on valmistettu alumiinista painon vähentämiseksi

### Mahdollista asentaa kaksi viisteterää pyörivälle leikkuualustalle, 	 samanaikaisesti mahdollista työstää myös putkea

### Kone voi työstää V ja U uria

### Kestävä akseli ja laajennusholkki suurille pinnoille kasvattavat	 käyttövarmuutta

### Pakkaus

Kone / laitteet pakataan kannettavaan puulaatikkoon joka sisältää laajennusholkin sekä tarpeelliset työkalut ja viistoterät.

## OSA 2	Turvallisuusohjeet

### Lue käyttöohjeet

Ole ystävällinen ja lue käyttöohjeet ennen asennusta. Se voi auttaa sinua säästämään aikaa sekä ehkäistä laitteen tai koneen vioittumisen.

### Tarkasta kone ja mukaan kuuluvat välineet

Suosittelemme tarkastamaan koneen sekä sen mukaan kuuluvat lisälaitteet/välineet ennen asennusta.

### Lue aina laitteessa olevat merkinnät ennen käyttöä

Koneessa/laitteessa olevat merkinnät tulee olla helposti havaittavissa sekä nähtävissä, näin tulee myös pysyä niin kauan kuin laite on käytössä.

VAROITUS! Sähköiskun vaara

Ole aina varma että noudatat ehdottomasti sähkölaitteita koskevia turvallisuusohjeita.

### Varo käsiäsi

Muista aina pitää riittävä etäisyys pyöriviin osiin työtä tehdessä.

### Käytä suojalaseja

Ole ystävällinen ja käytä suojalaseja.

### Käytä kuulonsuojaimia

On suositeltavaa käyttää kuulonsuojaimia tai vastaavia kuulon suojaavia välineitä tehdessäsi töitä koneella tai koneen läheisyydessä.

### Älä käytä käsineitä

Konetta käyttäessä ei ole tarpeellista käyttää käsineitä. Ei varsinkaan paksuja (herkkyys säätämisessä kärsii). Lastut tulee siivota tai muutoin puhdistaa muilla tavoin käsiin kohdistuvien haavojen ennaltaehkäisemiseksi.

## OSA 3	Tekniset tiedot

### Sähkökäyttöinen   ISE sarja

Paineilmakäyttöinen      ISP sarja

## Osa 4 ISE sarjan asennus ja käyttö

Kohta 1.

A. Mittaa putken sisähalkaisija, valitse sitten siihen sopivat laajennuskappaleet laajennustaulukon mukaan. Säädä laajennusosa ja kiristä.

B. Valitse viisteterätaulukosta työhön parhaiten soveltuva teräpala. Kiinnitä sitten viisteteräpala levyyn kiinni, varmista että terä on myötäsuuntaisesti asennettu. VAROITUS!: Vaurioita voi sattua mikäli sijoitat terän niin että se ottaa kiinni akseliinsa.

C. Kun syötinpyörä vedetään takaisin on syytä pitää hieman tilaa putken ja viistepalan välillä. Asenna laajennuspala putkeen ja ruuvaa laajennuspyörää päin, pyöritä manuaalisesti ja varmista että yksikkö on keskitetty. Laajennusjärjestelmä ei saa olla liian syvälle asennettuna, yritä säilyttää 20mm etäisyys ohjausyksikköön.

D. Käynnistä laite, pyöritä syötinpyörää manuaalisesti ja tarkista että viistepala saa kosketuksen putkeen. Silloin kone alkaa työstään. Syötä hiljalleen haluttuun viistesyvyyteen tasaisesti siten että lastua tulee tasaisesti. Kun viiste on valmis vedä takaisin kotiasemaan ja sammuta laite.

E. Päätetyn työn jälkeen voidaan laite irrottaa ja siirtää seuraavaan työpisteeseen.

Kohta 2.

Oikeaoppinen viistäminen

A. Ennen viistokoneen käyttämistä on syytä siirtää kaikki irralliset osat sekä ylimääräinen jäte joka saattaisi haitata laitteen toimintaa.

B. Kun käytät viistokonetta voit leikkuuöljyjä tai jäähdytys-spraytä käyttämällä pidentää huomattavasti teräpalojen ikää.

C. Vedä syöttölaite aloitus asentoon viistettyäsi valmiiksi.

D. Mikäli teräpala on kulunut tai vaurioitunut, hio tai vaihda uuteen.

E. Viistäessäsi yli 20mm paksua putkea aloita ulkoreunasta ja viistä vasta sen jälkeen sisäreuna. Tämä sen takia että tuplaterät heikentävät huomattavasti koneen suorituskykyä ja rasittaa laitetta tultaessa näin suurille paksuuksille.

Kohta 3.

Laiteyksikön syöttö

(koske laitetyyppejä ISE/ISP-252-2, -352-2, 630-2)

Viistettäessä 0-45asteen kulmalla, aseta syöttöakseli lähtöasentoon, valitse viistekulma, säädä haluttu kulma.

A. Vertikaalinen syöttöyksikkö, ensimmäinen syöttö 3mm, toinen syöttö myös 3mm. VAROITUS: Älä säädä työn aikana.

B. Syötä teräpala putkelle asti, löysää laiteyksikköä ja anna leikkuuteräpalan laskea noin 3-4mm.

C. Vie viistoteräpala putkelle asti ja paina käsipyörä alkuperäiseen asentoonsa käynnistääksesi laitteen viistämistä varten.

D. Painamalla syöttörenkaan alas, tulee kone automaattisesti syöttämään leikkuuterää 0,15mm/kierrokselta.

E. Vetämällä syöttörenkaan ulos tulee syöttö loppumaan, pyöritä syöttöpyörää manuaalisesti ja täten voit vetää terän ulos leikkuuterän pitimestä.

F. Työn päätettyäsi löysää ensiksi vertikaalinen käsipyörä ja löysää vasta sitten ruuveja.

G. Päätetyn työn jälkeen voit kytkeä koneen irti ja siirtyä kohtaan 1.

## OSA 5  ISP sarjan asennus ja käyttö

### Oikeaoppinen käyttö

### Kohta 1

A. Kytke ilma tai sähkö päälle ja valmistaudu asentamaan kone. HUOM! uutta konetta käyttöönottaessa laita muutama ml. paineilmaverkostoöljyä tai vastaavaa koneen imu puolelle.

B. Valitse oikean kokoinen laajennuspala putken sisähalkaisijan mukaan ja asenna se laajennusakseliin kiinni.

C. Asenna leikkuuterä tai katkaisuterä pyörintäyksikköön.

D. Syötä laajennusyksikkö putkeen ja tarkista että se on keskitetty.

E. Käytä muutama tippa öljyä, paineilmaöljyä paineilmakoneen imupuolelle.

F. Kytke laite paineilmalähteeseen.

G. Väännä ilmasulku(kädensija) auki asentoon ja näin laite käynnistymään.

H. Päätetyn työn jälkeen ruuvaa laajennuspala takaisin päinvastaisessa järjestyksessä, vedä teräslevy takaisin, katkaise paineilman tulo ja irrota laajennusyksikkö.

### Ylläpito sekä turvallisuusohjeita

Kohta 2

A. Paineilman tulee olla kuivattua ja suodatettua ruosteen ennaltaehkäisemiseksi.

B. Kun olet viistänyt valmiiksi lisää hieman öljyä taikka anti-rostia laitteen imupuolelle.

C. Tarkista että viistoteräpalan ja työstettävän pinnan välille jää tilaa laitetta asennettaessa.

D. Laajennusyksikköä ja laitetta irrottaessa pidä huoli ettet kolhaise putkea, tämä voi vaurioittaa viistejälkeä.

E. Älä syötä viistoteräpalaa liikaa, tämä voi aiheuttaa laitteen pysähtymisen.

F. Laite lakkaa pyörimästä mikäli syöttöyksikön kierrosluku on asetettu liian korkealle ja ilmanpaine on vastoin liian matala. Mikäli näin käy, on ilmansyöttö suljettava ja leikkuuterä tuotava ylös aloitusasentoon, jatka sitten työtä. Öljyä on lisättävä n.100 tunnin välein.

## OSA 6	Viisteterät

## OSA 7	Laajennuskappaleet

## OSA 8 	Vianetsintä

### Kone ei toimi

Tarkista että kaikki kaapelit/paineilmaletkut ovat kunnolla ja oikein kytketty, (myös paineilmaverkoston paine ja letkukoko).

### Kone tärisee työtä tehdessä

Tarkista että laajennuskappaleet ovat kunnolla ja oikein asennettu sekä kiristetty riittävästi.

### Viisteestä ei tule hyvä

Tarkista viistoteräpala vaurioiden varalta.

### Akseli ei syötä

Syöttöpinna saattaa olla vaurioitunut tai poikki.

## OSA 9	Varaosaluettelo

### ISP-80

| NO. |  | NAME |  | QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Fast joint of air pipe | 1 |
| 2 |  | Air entry-joint | 1 |
| 3 |  | Spring |  | 1 |
| 4 |  | Handle |  | 1 |
| 5 |  | Air valve body | 1 |
| 6 |  | Steel ball |  | 1 |
| 7 |  | Pin |  | 1 |
| 8 |  | Torsion spring | 1 |
| 9 |  | Pressing pin | 1 |
| 10 |  | Pin |  | 1 |
| 11 |  | Air motor nut cover | 1 |
| 12 |  | Nut M8 |  | 1 |
| 13 |  | Air motor shaft | 1 |
| 14 |  | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 15 |  | Bearing cover | 1 |
| 16 |  | Spring clamp-ring | 1 |
| 17 |  | Pin |  | 5 |
| 18 |  | Sound attenuator | 1 |
| 19 |  | Air motor casing | 1 |
| 20 |  | Lamina |  | 1 |
| 21 |  | Eccentricity bushing | 1 |
| 22 |  | Bearing cover | 1 |
| 23 |  | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 24 |  | Gland (pressing cover) | 3 |
| 25 |  | Bolt M3X8 |  | 1 |

### ISP 159-630

| NO. |  | NAME |  | QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Fast joint of air pipe | 1 |
| 2 |  | Ball valve switch | 1 |
| 3 |  | Air motor cap | 1 |
| 4 |  | Nut M8 |  | 1 |
| 5 |  | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 6 |  | Air motor bearing cover | 1 |
| 7 |  | Air motor internal part | 1 |
| 8 |  | Pin |  | 1 |
| 9 |  | Air motor bushing | 1 |
| 10 |  | O-shape loop | 1 |
| 11 |  | Air motor core | 1 |
| 12 |  | Muffle |  | 1 |
| 13 |  | Lamina |  | 5 |
| 14 |  | Plug-Head | 1 |
| 15 |  | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 16 |  | Bearing seat | 1 |
| 17 |  | Cover |  | 1 |
| 18 |  | Bolt M3X8 |  | 3 |

### ISE –252/352/630

| NO. | NAME |  |
| --- | --- | --- |
| 41 | Needle |  |
| 42 | Upper cover of machine body |
| 43 | Second-class planetary gear holder |
| 44 | Deep-groove ball bearing |
| 45 | Third-class ring gear |
| 46 | Machine casing |
| 47 | Third-class planetary gear holder |
| 48 | Key |  |
| 49 | Roller bearing |
| 50 | Spring ring for hole |
| 51 | Cone roller bearing |
| 52 | Bolt |  |
| 53 | Lower cover of machine body |
| 54 | Tool disk |  |
| 55 | Main spindle bushing |
| 56 | Roller bearing |
| 57 | Spring ring for hole |
| 58 | Bolt |  |
| 59 | Main feed shaft |
| 60 | Pull-rod nut |
| 61 | Expansion disk (nether) |
| 62 | Spring |  |
| 63 | Slanting block |
| 64 | Spring |  |
| 65 | Expansion block (Expanding block) |
| 66 | Expansion disk (upper) |
| 67 | Bevel tool |  |
| 68 | Bolt |  |
| 69 | Hanging ring |
| 70 | Handle |  |
| 71 | Deep-groove ball bearing |
| 72 | Ring gear |  |
| 73 | Machine post |
| 74 | Thread bushing |
| 75 | Bolt |  |
| 76 | Cover |  |
| 77 | Feed handwheel |
| 78 | Handle |  |
| 79 | Plane bearing |
| 80 | Bearing seat |
| 81 | Plane bearing |
| 82 | Bolt |  |
| 83 | Expansion Nut |
| 84 | Pull rod |  |
| NO. | NAME |  | NO. | NAME |  |
| 1 | Cover |  | 21 | Key |  |
| 2 | Deep-groove ball bearing | 22 | Slanting gear wheel |
| 3 | Bolt |  | 23 | Slanting gear wheel |
| 4 | Switch |  | 24 | Slanting gear wheel |
| 5 | Bearing seat | 25 | Bearing seat |
| 6 | Bolt |  | 26 | Bearing |  |
| 7 | Carbon brush | 27 | Bearing |  |
| 8 | Carbon brush holder | 28 | Output shaft |
| 9 | Electric motor casing | 29 | First-class bushing |
| 10 | Electric motor rotor | 30 | First-class ring gear |
| 11 | Bolt |  | 31 | Circlip |  |
| 12 | Electric motor stator | 32 | Bearing |  |
| 13 | Cable |  | 33 | Needle |  |
| 14 | Bearing |  | 34 | First-class planetary gear post |
| 15 | Electric gasket | 35 | Deep-groove ball bearing |
| 16 | Key |  | 36 | Needle |  |
| 17 | Bolt |  | 37 | Second-class ring gear |
| 18 | Slanting gear shaft | 38 | Second-class bushing |
| 19 | Speed reducer | 39 | Deep-groove ball bearing |
| 20 | Slanting gear wheel | 40 | Deep-groove ball bearing |

| NO. | NAME |  | NO. | NAME |  | NO. | NAME |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cover |  | 45 | Third-class ring gear | 90 | Thread sleeve |
| 2 | Deep-groove ball bearing | 46 | Machine case | 91 | Bolt |  |
| 3 | Bolt |  | 47 | Third-class gear post | 92 | Handle |  |
| 4 | Switch |  | 48 | Key |  | 93 | Feed handwheel |
| 5 | Bearing seat | 49 | Roller bearing | 94 | End cover |  |
| 6 | Bolt |  | 50 | Spring ring for hole | 95 | Plane bearing |
| 7 | Carbon brush | 51 | Cone rolled bearing | 96 | Bearing set |
| 8 | Carbon brush post | 52 | Bolt |  | 97 | Plane bearing |
| 9 | Engine cover | 53 | Machine casing lower cover | 98 | Expansion nut |
| 10 | Engine rotor | 54 | Main spindle bushing | 99 | Bolt |  |
| 11 | Bolt |  | 55 | Roller bearing | 100 | Pull rod |  |
| 12 | Engine stator | 56 | Spring ring for hole |  |  |  |
| 13 | Cable |  | 57 | Bolt |  |  |  |  |
| 14 | Bearing |  | 58 | Main Feed spindle |  |  |  |
| 15 | Engine gasket | 59 | Expansion disk |  |  |  |
| 16 | Key |  | 60 | Expanding block |  |  |  |
| 17 | Bolt |  | 61 | Spring |  |  |  |  |
| 18 | Slanting gear post | 62 | Spring |  |  |  |  |
| 19 | Speed reducer | 63 | Slanting block |  |  |  |
| 20 | Slanting gear | 64 | Expanding block |  |  |  |
| 21 | Key |  | 65 | Pull rod nut |  |  |  |
| 22 | Slanting gear | 66 | Spring screw |  |  |  |
| 23 | Slanting gear | 67 | Seat post |  |  |  |  |
| 24 | Slanting gear | 68 | Tool disk |  |  |  |  |
| 25 | Bearing seat | 69 | Tool holder |  |  |  |
| 26 | Bearing |  | 70 | Bevel tool |  |  |  |  |
| 27 | Bearing |  | 71 | Pull rod |  |  |  |  |
| 28 | Output shaft | 72 | Feed nut |  |  |  |  |
| 29 | First-class bushing | 73 | Handle |  |  |  |  |
| 30 | First-class ring gear | 74 | Internal ring gear |  |  |  |
| 31 | Circlip |  | 75 | Gear |  |  |  |  |
| 32 | Bearing |  | 76 | Connecting shaft |  |  |  |
| 33 | Needle |  | 77 | Nut |  |  |  |  |
| 34 | First-class planetary gear post | 78 | Connecting shaft |  |  |  |
| 35 | Deep-groove ball bearing | 79 | Casing |  |  |  |  |
| 36 | Needle |  | 80 | Universal-joint |  |  |  |
| 37 | Second-class ring gear | 81 | Spring |  |  |  |  |
| 38 | Second-class bushing | 82 | Stop block |  |  |  |
| 39 | Deep-groove ball bearing | 83 | Spring pull pin |  |  |  |
| 40 | Deep-groove ball bearing | 84 | Rack |  |  |  |  |
| 41 | Needle |  | 85 | Hanging ring |  |  |  |
| 42 | Machine casing upper cover | 86 | Handle |  |  |  |  |
| 43 | Second-class gear post | 87 | Deep-groove ball bearing |  |  |  |
| 44 | Deep-groove ball bearing | 88 | Machine post |  |  |  |
| 45 | Third-class ring gear | 89 | Lifting gear |  |  |  |

ISE-252-2/352-2/630-2

ISE-159 BEVELING MACHINE

| NO. | NAME | QTY | NO. | NAME | QTY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cover | 1 | 44 | Third-class bearing | 1 |
| 2 | Deep-groove ball bearing | 1 | 45 | Gasket | 1 |
| 3 | Bolt | 4 | 46 | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 4 | Switch of electric motor | 1 | 47 | Third-class gear | 1 |
| 5 | Cover of alternator | 1 | 48 | Needle roller | 1 |
| 6 | Bolt | 2 | 49 | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 7 | Carbon brush | 1 | 50 | Third-class planetary gear frame | 1 |
| 8 | Carbon brush holder | 2 | 51 | Small gear | 1 |
| 9 | Electric motor casing | 2 | 52 | Copper bush | 1 |
| 10 | Electric motor rotor | 1 | 53 | Beveling tool bits | 1 |
| 11 | Bolt | 2 | 54 | Bolt | 3 |
| 12 | Electric motor stator | 1 | 55 | Tie bar | 1 |
| 13 | Cable | 1 | 56 | Sleeve | 1 |
| 14 | Deep-groove ball bearing | 1 | 57 | Expansion block screw | 6 |
| 15 | Electric motor gasket | 1 | 58 | Slanting screw | 3 |
| 16 | Key | 1 | 59 | Expansion block | 3 |
| 17 | Bolt | 4 | 60 | Slanting block | 3 |
| 18 | Needle roller bearing | 1 | 61 | Expansion block holder | 1 |
| 19 | Slanting gear bearing | 1 | 62 | Tool disk bolt | 8 |
| 20 | Electric motor frame | 1 | 63 | Tool disk | 1 |
| 21 | Slanting gear | 1 | 64 | Screw | 4 |
| 22 | Key | 1 | 65 | Cover | 1 |
| 23 | Slanting | 1 | 66 | Handle screw | 2 |
| 24 | Slanting | 1 | 67 | Needle roller bearing | 2 |
| 25 | Needle roller bearing | 1 | 68 | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 26 | Delaier | 1 | 69 | Big gear | 1 |
| 27 | Deep-groove ball bearing | 2 | 70 | Machine body | 1 |
| 28 | Output bearing | 1 | 71 | Handle | 1 |
| 29 | First-class ring gear | 1 | 72 | Main bearing | 1 |
| 30 | Jump ring | 1 | 73 | Deep-groove ball bearing | 1 |
| 31 | First-class bushing block | 1 | 74 | Holder copper bush | 1 |
| 32 | Deep-groove ball bearing | 2 | 75 | Main bearing | 1 |
| 33 | First-class planetary gear holder | 1 | 76 | Crane service gear | 1 |
| 34 | First-class planetary gear | 1 | 77 | Holder | 1 |
| 35 | Needle roller | 1 | 78 | Bolt | 3 |
| 36 | Second-class gear ring | 1 | 79 | Bolt | 3 |
| 37 | Second-class bushing block | 1 | 80 | Plane bearing | 2 |
| 38 | Deep-groove ball bearing | 1 | 81 | Plane bearing holder | 1 |
| 39 | Second-class planetary gear | 1 | 82 | Feed handle | 1 |
| 40 | Needle roller | 1 | 83 | Jump ring | 1 |
| 41 | Second-class planetary gear holder | 1 | 84 | Feed handwheel | 1 |
| 42 | Jump ring | 1 | 85 | Thread casing | 1 |
| 43 | Deep-groove ball bearing | 1 | 86 | Expansion nut | 1 |

# Text boxes

| Malli |  | ISE-28 | ISE-80 | ISE-159 | ISE-252 | ISE-252-2 | ISE-352 | ISE-352-2 | ISE-630 | ISE-630-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työskentely- | ID | 18-25 | 28-76 | 65-159 | 80-240 | 80-240 | 150-330 | 150-330 | 300-600 | 300-600 |
| leveys | OD | 21-28 | 32-80 | 72-182 | 90-273 | 90-273 | 162-352 | 162-352 | 320-630 | 320-630 |
| Moottoriteho |  | 800W | 1000W | 1200W |
| Sähkösyöttö |  |  |  |  | 230V |  | 50HZ |  |  |  |
| Pyörimisnopeus (rpm) |  | 55 | 55 | 35 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 |
|  |  | 35 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Viisteen paksuus (mm) | 1,5-15 | 1,5-15 | 3,0-20 | 4,0-20 | 15-75 | 4,0-20 | 15-75 | 4,0-20 | 15-75 |
|  |  | - | - | - | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 |
| Paino (kg) |  | 10,2 | 11,1 | 22,9 | 31,8 | 40 | 53 | 57 | 105 | 100,5 |

| Malli |  | ISP-28 | ISP-80 | ISP-159 | ISP-252 | ISP- 252-2 | ISP-352 | ISP- 352-2 | ISP-630 | ISP- 630-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Työskentely- | ID | 18-25 | 28-76 | 65-159 | 80-240 | 80-240 | 150-330 | 150-330 | 300-600 | 300-600 |
| leveys | OD | 21-28 | 32-80 | 72-182 | 90-273 | 90-273 | 162-352 | 162-352 | 320-630 | 320-630 |
| Moottoriteho |  | 450W | 580W | 800W |
| Ilmanpaine (Mpa) | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 |
| Pyörimisnopeus (rpm) |  | 55 | 55 | 35 | 16 | 16 | 14 | 14 | 10 | 10 |
|  |  | 35 | 35 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Viisteen paksuus (mm) | 1,5-15 | 1,5-15 | 3,0-20 | 4,0-20 | 15-75 | 4,0-20 | 15-75 | 4,0-20 | 15-75 |
|  |  | - | - | - | - | 0.15 | - | 0.15 | - | 0.15 |
| Paino (kg) |  | 8,1 | 9 | 20,5 | 29,3 | 37,5 | 50,5 | 54,5 | 102,5 | 98,5 |

| Kuvaus | Nr. | Määrä | Merkintä |
| --- | --- | --- | --- |
| Oikaisujyrsinterä | 3712-01 | 1 | Viistekulma 0* |
| Viisteterä | 3712-02 | 1 | Viistekulma 30* |
| Viisteterä | 3712-03 | 1 | Viistekulma 37* |
| Sisäpuolen viisteterä | 3712-04 | 1 | Viistekulma 15* |
| Viisteterä | 3712-05 | 1 | Viistekulma 45* |
| Sisäpuolen viisteterä | 3712-06 | 1 | Viistekulma 22* |

| Malli | ISE/ISP-28 | ISE/ISP-80 | ISE/ISP-159 | ISE/ISP-252 | ISE/ISP-352 | ISE/ISP-630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EI PALAA | - | Ø 28-36 | Ø 65-87 | Ø 80-100 | Ø 150-180 | Ø 300-330 |
| 306-1 | Ø 18 | Ø 36-44 | Ø 87-105 | Ø 100-120 | Ø 180-210 | Ø 330-360 |
| 306-2 | Ø 19 | Ø 44-52 | Ø 105-123 | Ø 120-140 | Ø 210-240 | Ø 360-390 |
| 306-3 | Ø 20 | Ø 52-60 | Ø 123-141 | Ø 140-160 | Ø 240-270 | Ø 390-420 |
| 306-4 | Ø 21.5 | Ø 60-68 | Ø 141-159 | Ø 160-180 | Ø 270-300 | Ø 420-450 |
| 306-5 | Ø 23 | Ø 68-76 |  | Ø 180-200 | Ø 300-330 | Ø 450-480 |
| 306-6 | Ø 24.5 |  |  | Ø 200-220 |  | Ø 480-510 |
| 306-7 | Ø 26 |  |  | Ø 220-240 |  | Ø 510-540 |
| 306-8 | Ø 27 |  |  |  |  | Ø 540-570 |
| 306-9 |  |  |  |  |  | Ø 570-600 |